Техническое задание на оборудование (подробное описание технических характеристик, параметров, свойств и особенностей предмета закупки)

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Установка «Beam walking» для крыс |
| Материал | Дорожка должна быть выполнена из серого поливинилхлорида. Несущее основание дорожки должно быть из алюминия. Дорожка должна быть закреплена на двух штативах, позволяющих регулировать высоту над уровнем пола. |
| Размеры | общая длина дорожки должна быть 165 см ширина верхнего луча должна быть - 6 - 1.5 см ширина нижнего луча должна быть– 10 - 5.5 см высота верхнего луча должна быть- 2 см |
| Характеристики | Нижний (широкий) луч дорожки должен быть съёмный. Дорожка должна легко отсоединяться от штативов для компактного хранения. На боковых поверхностях верхнего луча должны быть яркие метки, следующие через 5см. Они должны позволять позволят при наблюдении сбоку определить ширину луча, по которому в данный момент перемещается животное. В конце дорожки должна быть возможность установки темной камеры, куда животное может попадать после прохождения всей длины дорожки. |
| Комплектация | Дорожка: верхний и нижний лучи, два штатива Темная камера |
| Зеркало для Установки «Beam walking», |
| Размеры | размер зеркала должен быть 30 х 150 см |

Место поставки товара: 117485, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 5А.

Срок поставки товара: ___ календарных дней с момента подписания договора

Условия поставки товара: доставка товара Заказчику осуществляется за счет Поставщика.

Порядок расчетов: Форма оплаты – безналичный расчет на счет поставщика с момента подписания товарной накладной.

Условия гарантии: 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

И.о.Заместителя директора

ИВНД и НФ РАН 							В.А. Маркевич